附件2

检测合格建筑起重机械安全问题清单

| 序号 | 市名称 | 工程名称 | 起重机械 | 安全问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄 | 新华区诚园二期5#地块（于底城中村改造 二期） | 6#塔式起重机 | 防攀爬装置设置不合理。 |
|  |  |  | 8#塔式起重机 | 司机室内无符合消防要求的灭火器。 |
| 2 |  | 长安区冶金研究院旧厂区地块二期 | 2#楼塔式起重机 | 基础基坑存在杂物未及时清理。 |
|  |  |  | 8#楼塔式起重机 | 基础少量积水。 |
| 3 |  | 铭尚学府项目 | 5#、8#楼塔式起重机 | 基础无排水设施。 |
| 4 | 承德 | 观澜首府二期 | 8#楼塔式起重机 | 司机室未配备符合消防要求的灭火器。 |
|  |  |  | 15#楼塔式起重机 | 基础有杂物未及时清理，基础无排水设施；司机室未备符合消防要求的灭火器。 |
|  |  |  | 17#楼塔式起重机 | 司机室未配备符合消防要求的灭火器。 |
|  |  |  | 18#楼塔式起重机 | 塔顶高度超过30m,未安装红色障碍指示灯。 |
| 5 | 张家口 | 洋河-清河苑安置房建设项目 | 5#楼塔式起重机 | 司机室未配备符合消防要求的灭火器。 |
|  |  |  | 3#楼塔式起重机 | 司机室未配备符合消防要求的灭火器。 |
| 6 |  | 美居半山苑一期 | 4#楼塔式起重机 | 基础有杂物及积水未及时清理，基础无排水设施；塔机臂根铰点高度超过50m，未配备风速仪。 |
|  |  |  | 8#商层住宅楼塔式起重机 | 基础无排水设施；司机室未配备符合消防要求的灭火器；起升机构制动器防护罩破损。 |
| 7 |  | 蔚县凤凰城住宅小区 | 1#住宅楼施工升降机 | 地面进料口未搭设防护棚；基础有杂物未及时清理，基础无排水设施。 |
|  |  |  | 5#住宅楼施工升降机 | 地面进料口未搭设防护棚；吊笼顶部紧急出口电气安全连锁开关失效。 |
|  |  |  | 6#住宅楼施工升降机 | 地面进料口未搭设防护棚；基础有杂物未及时清理，基础无排水设施。 |
|  |  |  | 12#住宅楼施工升降机 | 地面进料口未搭设防护棚；基础有杂物未及时清理，基础无排水设施。 |
| 8 | 秦皇岛 | 海港区西部旧城改造项目3-1地块 | 6#楼塔式起重机 | 臂根铰点超过50米，未安装风速仪。 |
|  |  | 未来中心 | 1#楼塔式起重机 | 红色障碍灯缺失（起重臂前端）；臂根铰点超过50米，未安装风速仪。 |
|  |  |  | 2#楼塔式起重机 | 红色障碍灯缺失（起重臂前端）。 |
| 9 |  | 秦皇岛金梦海湾2号3号地块住宅项目二期1号楼 | C地块、地下车库3区塔式起重机 | 臂根铰点超过50米，未安装风速仪。 |
|  |  |  | B地块施工升降机 | 吊笼顶板周围部分挡脚板缺失。 |
| 10 |  | 汤河福郡（一期）项目一标段 | 1#楼施工升降机 | 未安装工作中防止电缆损伤的防护措施。 |
| 11 | 唐山 | 滦州市东双山棚改安置房项目EPC总承包 | 1#塔式起重机 | 基础积水。 |
| 12 |  | 凤凰星宸项目一期一标段 | 1#塔式起重机 | 基础积水无排水设施。 |
| 13 |  | 滦州市光辉里建设项目（一期） | 11#楼施工升降机 | 吊笼顶部紧急出口电气安全连锁开关不灵敏。 |
|  |  |  | 12#楼施工升降机 | 基础无排水设施。 |
| 14 | 廊坊 | 中海铂悦一期 | 17#楼塔式起重机 | 司机室未配备符合消防要求的灭火器。 |
|  |  |  | 16#楼塔式起重机 | 基础无排水设施，杂物未清理。 |
| 15 |  | 帝景华府一期项目 | 8#楼塔式起重机 | 基础无排水设施；塔机臂根铰点高度超过50m，未配备风速仪。 |
|  |  |  | 8#楼施工升降机 | 施工升降机工作中无防止电缆损伤的防护措施。 |
|  |  |  | 2#楼工程塔式起重机 | 基础无排水设施。 |
|  |  |  | 2#楼工程施工升降机 | 附着架与导轨架连接U型卡无防松措施。 |
| 16 | 保定 | 保定茂园小区 | 9#塔（17#楼）塔式起重机 | 无排水设施，基础积水；臂根铰点超过50米，未安装风速仪。 |
|  |  |  | 17#楼施工升降机 | 吊笼内无安全操作规程。 |
| 17 |  | 深保家园项目设计施工总承包（EPC）四标段 | 26#楼施工升降机 | 基础无排水设施，基础积水。 |
| 18 |  | 智能终端科技产业园（生产性服务业）项目 | 27#移动智能终端科技楼施工升降机 | 地面防护围栏门机械锁紧装置损坏。 |
| 19 | 邢台 | 邢台融媒体大厦项目 | 塔式起重机 | 基础基坑存在建筑垃圾未及时清理。 |
| 20 |  | 天一城西区五期 | 2#塔式起重机 | 力矩限制器定码变幅触电和控制定幅变码触点未分别设置。 |
| 21 |  | 邢台学院校区建设三期工程项目 | 实验与工程中心施工升降机 | 基础及周围无排水设施；施工升降机未安装工作中防止电缆损伤的防护措施。 |
|  |  |  | 实验与工程中心南侧施工升降机 | 基础及周围无排水设施；施工升降机未安装工作中防止电缆损伤的防护措施。 |
| 22 |  | 清华园·和府项目 | 1#楼施工升降机 | 超载保护装置不灵敏。 |
|  |  |  | 2#楼施工升降机 | 基础周围无排水设施。 |
| 23 |  | 金牛阳光苑西区二期工程 | B3#楼施工升降机 | 基础有杂物未及时清理，无排水设施；施工升降机传动机构与吊笼连接销轴轴向定位不可靠。 |
| 24 | 邯郸 | 邯郸市第七医院门诊、医技、病房综合楼项目 | 塔式起重机 | 基础积水。 |
|  |  |  | 施工升降机 | 无工作中防止电缆机械损伤的防护措施。 |
| 25 |  | 百家新城S7地块（银泰祥苑）项目 | 3#楼塔式起重机 | 司机室内无符合消防要求的灭火器。 |
| 26 |  | 邯郸市妇幼保健院迁建项目病房楼 | 西施工升降机 | 吊笼顶部应急出口门电气安全连锁开关不灵敏。 |
| 27 | 定州 | 上东书院一期项目 | 6#、7#楼塔式起重机 | 塔顶高度超过30米，未安装红色障碍指示灯。 |
|  |  |  | 1#、2#楼塔式起重机 | 司机室未配备灭火器。 |
|  |  |  | 5#、8#楼塔式起重机 | 司机室未配备灭火器。 |
|  |  |  | 1#楼施工升降机 | 未设置专用开关箱。 |