附件1

检测不合格建筑起重机械安全隐患清单

| 序号 | 工程名称 | 起重机械 | 安全隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄晋州市长瑞阳光华苑项目（二期）工程 | 22#楼塔式起重机 | ①开关箱同时控制三台用电设备，不符合规范要求 ②司机室固定不牢固 ③司机室内无符合消防要求的灭火器 ④回转限位器失效 ⑤起升机构制动器防护罩缺失 ⑥检验报告（报告编号：DLT/TTWB2108060）中幅度信息与现场实际情况不符 |
|  |  | 23#楼塔式起重机 | ①基础无排水设施 ②变幅钢丝绳未按规定润滑，断丝数量超过规范要求 ③臂架端部、塔顶未安装红色障碍灯 ④检验报告（报告编号：DLT/TTWB2108061）中幅度信息与现场实际情况不符 |
| 2 | 张家口市洋河-清河苑安置房 建设项目 | 1#塔式起重机 | ①4号塔与1#塔垂直安全距离不足2m，不符合规范要求 ②爬升装置防脱功能失效 ③部分标准节连接高强螺栓未露出螺母顶平面3倍螺距 ④司机室内无符合消防要求的灭火器 |
| 3 | 秦皇岛市青龙 明日星城一期 | 1#楼施工升降机 | ①紧急出口电气安全连锁开关失效 ②地面防护围栏门电气安全开关失效 ③西侧吊笼制动器制动不灵敏 |
|  |  | 2#楼施工升降机 | ①导轨架自由端高度超过使用说明书的要求 ②地脚螺栓缺失2根 ③吊笼与传动板连接销轴未安装开口销，销轴轴向定位不可靠 |
|  |  | 3#楼施工升降机 | ①第一道附着支撑杆塑性变形 ②部分导轨架连接螺栓紧固后未露出螺母顶平面 ③紧急出口电气安全连锁开关失效 ④擅自在施工升降机上安装非原厂制造的标准节 |
| 4 | 廊坊市固安县凤凰城8#楼工程 | 8#塔式起重机 | ①个别附着装置穿墙螺栓预紧力不符合使用说明书要求 ②个别附着支撑杆连接销轴使用铁丝代替开口销，销轴轴向定位不可靠 ③臂根铰点超过50m，未安装风速仪 ④顶升工作平台防护栏杆、平衡臂防护栏杆固定不牢靠 ⑤变幅小车牵引钢丝绳绳端固定绳卡数量不足，不符合使用说明书要求 ⑥基础无排水设施 |
| 5 | 邢台市广宗天一城西区五期项目 | 5#楼塔式起重机 | ①基础无排水设施 ②回转限位器失效 ③起升机构制动器防护罩缺失 ④个别附着装置穿墙螺栓预紧力不符合使用说明书要求 ⑤司机室内无符合消防要求的灭火器 ⑥平衡臂端部未安装红色障碍灯 ⑦开关箱同时控制三台用电设备，不符合规范要求 |
| 6 | 邯郸市万浩尚璟项目 | 4#楼塔式起重机 | ①基础基坑存在建筑垃圾未及时清理 ②附着装置穿墙螺栓松动严重 ③起重力矩限制器未有效连接失效 ④起重量限制器未有效连接失效 ⑤操作室无绝缘地板及符合消防要求的灭火器 ⑥塔式起重机平衡臂平台钢网破损 ⑦起升机构钢丝绳断丝严重 ⑧未安装电源断相与错相保护装置 ⑨回转限位器失效 |
|  |  | 7#楼塔式起重机 | ①基础无排水设施，基础积水 ②塔式起重机平衡臂平台钢网破损 ③起重力矩限制器失效 ④起重量限制器失效 ⑤回转限位器失效 ⑥未安装电源断相与错相保护装置 |
| 7 | 定州市旭阳幸福城二期住宅及商业项目3#—5#、8#—10#住宅楼、地下车库（东区）二段工程 | 4#楼施工升降机 | ①部分导轨架连接螺栓无防松措施 ②紧急出口电气安全开关失效 ③个别楼层防护门破损 |