附件2

受检项目工程质量抽查表（质量行为）

项目名称：                          工程所在省（市、县）：

| 单位 | 检 查 内 容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 办理施工许可及两书（“法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”）签署情况 |  |
|  | 按合同约定，由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量情况 |  |
|  | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  |
| 施工单位 | 《工程质量安全手册》推进落实及实施样板引路制度情况 |  |
|  | 项目部质量管理人员是否配备齐全、资格符合要求、且按规定到岗履责 |  |
|  | 施工组织设计或施工方案编制执行情况 |  |
|  | 施工前检验批划分方案，进场的建筑材料、建筑构配件和设备报监理（建设）单位审查情况 |  |
|  | 按规定及时处理质量问题和质量事故情况 |  |
| 监理单位 | 项目监理部按规范配备相应的具备资格的监理人员，并到岗履职情况 |  |
|  | 监理规划、监理实施细则编制执行，及对施工组织设计、施工方案进行审查情况 |  |
|  | 对建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前进行审查情况 |  |
|  | 对施工质量进行巡视、平行检验，及对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录及质量问题复查整改情况 |  |
| 检测单位 | 在资质范围内从事检测活动 |  |
|  | 检测报告内容及结论是否真实、准确、完整 |  |
|  | 单独建立检测结果不合格项目台账 |  |
| 检查组成员签字： | 检查日期： |

受检项目工程质量抽查表（实体质量）

项目名称：                            工程所在省（市、县）：

| 检查项目 | 重点检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋工程 | 钢筋牌号、规格和数量；直螺纹套筒丝扣加工质量；预留钢筋的位置、长度；钢筋的安装位置；后浇带预留钢筋的安装质量；钢筋的连接方式和质量；钢筋的锚固长度；箍筋、拉筋弯钩的平直段长度和角度；钢筋保护层厚度等。 |  |
| 混凝土工程 | 模板板面的平整度：检查是否翘曲、变形、破损；模板的各拼接部位：检查接缝是否紧密； 混凝土试块留置（含同条件试块）：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等；墙和板、梁和柱连接部位的核心部位混凝土强度等。 |  |
|  | 外观质量：检查裂缝、连接部位缺陷情况，检查露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松情况，检查外形、外表缺陷情况等。 |  |
| 装配式建筑 | 预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置；预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接；钢筋套筒连接、浆锚搭接的灌浆饱满度等。 |  |
| 砌体工程 | 砌筑砂浆、试块留置和标识情况；墙体转角处、交接处同时砌筑情况，临时间断处留槎情况；灰缝厚度及砂浆饱满度；构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措施情况等。 |  |
| 防水工程 | 防水混凝土的节点构造；止水带埋设安装；地下室卷材防水层的细部做法；地下室涂料防水层厚度；地下室渗漏情况等。 |  |
| 实体质量抽测 | 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测；混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测；楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测等。 |  |
| 检测报告及验收资料 | 地基基础检测及验收资料；混凝土、砂浆等强度试验报告；工程质量问题处理及分部分项工程验收记录等。 |  |
| 其他事项： |
| 检查组成员签字： | 检查日期： |